| 系统参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 检验原理 | 磁颗粒非酶参与的管式直接化学发光，试剂稳定期长 |
|  | 标记物为ABEI，性状稳定，不受温度及酸碱度影响 |
|  | 激发底物为氢氧化钠和双氧水 |
| 基本参数 | 测试速度最大280个测试/小时，可拓展达1120测试/小时 |
|  | 24小时待机，样本随到随测 |
|  | 第一份结果时间：16分钟 |
| 样本装载 | 一次可装载144个样本，可连接样本处理系统拓展至280 |
|  | 样本类型：血清、血浆、尿液等 |
|  | 测试过程中可连续装载，急诊优先 |
|  | 条形码扫描识别或软件自动编号 |
|  | 连接医院Lis系统，自动读取样本信息 |
|  | 样本区带独立供电冷藏系统 |
| 试剂装载 | 同时可装载25种试剂 |
|  | 测试过程中可连续装载，更换试剂 |
|  | 射频识别技术高速读取试剂盒全部信息 |
|  | 试剂区具有冷藏系统 |
| 试剂特性 | 集成式试剂盒，无须预处理，即开即用 |
|  | 定标品内置，无需另购 |
|  | 使用纳米超顺磁珠，试剂反应更彻底 |
|  | 高频电子标签储存试剂的所有信息，更替、增加新项目瞬间完成 |
|  | 内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线 |
|  | 定标稳定期最长可达4周 |
|  | 试剂盒：50人/份，100人/份 |
| 操作模式 | 随机、批处理、急诊 |
| 采样针 | 双针设计 |
|  | TEFLON包被钛合金加样针 |
|  | 内外壁清洗 |
| 其他技术参数 | 样本凝块探测功能，液面探测功能 |
|  | 条形码识别样本功能 |
|  | 试剂耗存量监测功能 |
|  | 样本稀释可任意设定，自动稀释高浓度样本 |
|  | 稳定的37.0℃孵育条件 |
|  | 病人信息简历、汇总、查询、储存 |
| 联网功能 | 可通过COM口与医院Lis系统连接，远程数据共享 |
|  | Lis系统能自己选择测试项目、添加项目和传输结果 |